| Sciences et Technologie de l’Industrie et du Développement Durable Lycée A BENOIT | ENSEIGNEMENST TECHNOLOGIQUE DU TRONC COMMUN | Travaux pratiques Durée : 3 heures |
| --- | --- | --- |
|  | Connaissances visées Outils et méthodes d’analyse et de description des systèmes Approche FONCTIONNELLE | Centre d’Intérêt : Etude Fonctionnelle |

Notre étude de cas en STI2D  portera sur la cafetière KRUPS Citiz, permettant de se servir des capsules NESPRESSO.

- ETUDE FONCTIONNELLE

Pour réaliser l’étude fonctionnelle de l’expresso nous allons étudier  ses différents diagrammes de description SysML.

Travail demandé :

Compléter  les description SysML de la cafetière.

1 - Diagramme d'exigences

2 - Diagramme de cas d'utilisation

3 - Diagramme de blocs

4 - Diagramme de bloc interne

5 - Diagramme de séquences

## Généralité

Présentation de SysML

SysML est la contraction de l'anglais "Systems Modeling Language", soit en français Langage de modélisation de Systèmes.

SysML est le nouveau langage de modélisation spécifié par l’OMG.

L'Object Management Group est une association américaine à but non-lucratif créée en 1989 dont l’objectif est de standardiser et promouvoir le modèle objet sous toutes ses formes.

SysML est défini comme un langage de modélisation pour l’ingénierie système capable d’offrir un support pour la modélisation de multiples processus et méthodes.

SysML est une simplification du language UML (très utilisé pour la conception de logiciel, car il traite la programmation objet).

Les diagrammes SysML

Comme vous pouvez le voir sur le diagramme ci-dessous, SysML utilise 9 diagrammes. En STI 2D, nous n'utiliserons que les 6 diagrammes en couleurs.

Diagramme d'exigences : Modélisation de l'expression du besoin.

Diagramme d'état : Modélisation de l’évolution du comportement du système ou de ses composants.

Diagramme de séquence : Modélisation de la chronologie des opérations réalisées par l'utilisateur

Diagramme de cas d'utilisation : Modélisation de la relation entre l'utilisateur et le système.

Diagramme de définition de bloc : Modélisation de la structure du système par un assemblage de blocs.

Diagramme de blocs interne : Modélisation sous forme de boîtes blanches des blocs et des flux intervenants dans le système.

## Diagramme d'exigences

Le diagramme d'exigences. (Req)

C'est un diagramme transversal.

Il permet l'expression du besoin.

1 – Compléter le diagramme d'exigences ci-dessous (bulles jaunes).

par insertion de zones de texte ou bulles

## Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation. (Use Case Diagram)

C'est un diagramme comportemental.

Il permet d'identifier les possibilités d'interaction entre le système et les acteurs (intervenants extérieurs au système), c'est-à-dire toutes les fonctionnalités que doit fournir le système.

1 -  Lire la documentation fichier « Diagramme des Cas d’Utilisation »

2 – Répondre aux questions suivantes :

Quel est l’acteur qui peut interagir sur le système ? (barrer les mauvaises réponses)

Remarque : Il peut y avoir plusieurs acteurs

- informaticien	- pompier	- garagiste  - utilisateur

Quelles sont les actions réalisées par l'utilisateur sur la cafetière ? (barrer les mauvaises réponses)

- Choisir de faire un expresso	- faire un thé - démonter (sous garantie)	- remplir d'eau	- mettre la capsule	- Laver - Choisir de faire un Lungo

En fonction des réponses ci-dessus, de vos observations et des manuels d'utilisation, trouver le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous correspondant à la cafetière à capsules.

Vous associerez chaque diagramme de cas d'utilisation aux appareils décrits dans les manuels d'utilisation.

Remarque : Ces diagrammes ont été réalisés avec le logiciel TOPCASED. Logiciel d'édition de diagrammes SysML gratuit.

Diagramme 1 :

Diagramme 2 :

Diagramme 3 :

Manuels d'utilisation :

doc YY1464_CitizTitane.pdf

BRAUN_TASSIMO.PDF

hd7690_90_dfu_fra.pdf

## Diagramme de blocs

Le diagramme de définition des blocs. (Bdd)

C'est un diagramme structurel.

Le diagramme de définition de bloc (BDD, ou Block Definition Diagram en anglais) représente la vue boîte noire d'un bloc. Ainsi le bloc principal et la hiérarchie des blocs qui le composent, qu'ils soient logiciels ou matériels, sont spécifiés dans ce diagramme.

Le BDD est similaire à la première page d'une notice de montage d'un meuble, indiquant la liste des éléments et des pièces à assembler avec leurs quantités respectives.

1 - En fonction de vos observations, du dossier machine, de la photo de la pompe (voir en bas de page), compléter le diagramme suivant :

- puissance de la pompe vibratoire

- puissance du corps de chauffe

- les composants de la carte avec leur désignation.

2 - Expliquer après recherche le rôle, du Triac et donner sa désignation.

Les réservoirs et les unités de brassage vous semblent- ils identiques ?

Le corps de chauffe et la pompe vibratoire vous semblent- ils identiques ?

3 - En fonction des photos et des questions ci-dessus, expliquer la différence entre le losange noir et le losange blanc.

Photo des caractéristiques lisibles sur la pompe :

## Diagramme de bloc interne

Le diagramme de définition de blocs internes. (dbi)

C'est un diagramme structurel.

Le diagramme de définition de blocs internes (DDBI, ou Internal Block Définition Diagram en anglais) décrit la structure (la vue) interne d’un bloc.

Il se base sur le BDD pour représenter l’assemblage final des blocs qui composent le bloc principal :

Il est utilisé pour expliquer :

- Comment les différentes parties et les différents ports sont connectés.

- Quels flux (physique ou informationnel) traversent les différentes parties et les différents ports.

Remarque :

L'IBD est utilisé pour dépeindre l'utilisation de blocs dans un contexte.

Les rapports (connexions) et les flux ne sont pas mis en évidence sur le BDD, mais le sont sur l'IBD

1 -  Lire, si nécessaire, la documentation fichier « Diagramme de Bloc »

2 - Sur le diagramme de définition de blocs internes ci-dessous, remplacer les ? par les propositions suivantes :

- capsule de café   -capsule usagée	 - eau	- électricité 230V

- consigne utilisateur	 - café

3 - Remplacer les repères 1 et 2 par la solution technologique correspondante.

4 - Faire apparaître sur le diagramme ci-dessus la circulation de l'eau :

- en rouge : l'eau chaude

- en bleu clair : l'eau froide

- en bleu foncé : l'eau froide sous pression

A partir de vos recherches et de vos constatations sur le système, indiquez la différence entre un carré comprenant une flèche et un carré vide.

## Diagramme de séquences

Le diagramme de séquences. (Sd)

C'est un diagramme comportemental.

Représentation séquentielle du déroulement des traitements et des interactions entre les éléments du système et/ou de ses acteurs.

En fonction du diagramme de séquences ci-dessous, répondre aux questions suivantes :

- Que se passe t-il, quand l'utilisateur appuie sur BP LUNGO :

1- si celui-ci clignote ?

2- si celui est fixe ?

- La pompe fonctionne-t-elle autant de temps que le corps de chauffe ? Expliquer.

Le logigramme suivant, donné dans le dossier machine correspond-il au diagramme de séquence ci-dessus ?

Le logigramme suivant, donné dans le dossier machine correspond-il au diagramme de séquence ci-dessus ?

II- Communiquer

Réaliser un diaporama animé caractérisant  les 5 diagrammes SysML de la cafetière que vous avez étudiés

Utiliser un logiciel de présentation :

- Power point

- Open Office Impress

Réaliser des copiés collés des documents de votre activité.

# Text boxes

FAIRE UNE COPIE DE CE FICHIER SUR VOTRE CLE USB ET TRAVAILLER UNIQUEMENT SUR VOTRE COPIE

| Objectif : | O4 - Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d’un système. |
| --- | --- |
| Objectif associé : | O6 - Communiquer une idée, un principe ou une solution technique. |
| Compétences : | CO4.1 : Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d’un système ainsi que ses Entrées/Sorties CO6.1 : Décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant des outils de représentation adaptés. |
| Connaissances visées | 222 Représentations symboliques |
| Matériel : Expresso Krups Ressources : Fichiers informatique – Web-Logiciel de présentation PP |